# Корпорация ТОТЕК: (495) 784-03-02

# Е- mail: totek@yandex.ru

# ПАСПОРТ № 11/8

# Настоящим Корпорация Топливные Технологии удостоверяет, что

СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО «ТОТЕК Торнадо D-104»

Предназначено для применения в высокофорсированных спортивных двигателях с максимальным числом 18000 об/мин и по физико-химическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице:

| № | Наименование показателя | Норма по директиве FIA (102) | Elf Turbo-MAX | Факт ТОТЕК Торнадо D-104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октановое число: | Исследовательский метод | 95-102 | 101.7 | 103,7 |
|  |  | Моторный метод | 85-90 | 88 | 91.2 |
| 2 | Плотность при 15оС кг/м3 | 0.720-0.785 | 0.748 | 0.782 |
| 3 | Давление насыщенных паров, кПа, макс | Не более 90 | 0.630 | 0.31 |
| 4 | Фракцио нный состав | Т начала перегонки,оС | Не норм | Не норм | 39 |
|  |  | Объем испарившегося бензина при: 70оС 100 оС | 10-47 30-70 | 42 65 | 24 51 |
|  |  | Конец кипения бензина оС | Не выше225 | 169 | 201 |
| 5 | Массовая доля кислорода | Не более 3.7 | 3,4 | 3.5 |
| 6 | Содержание свинца, г/дм3, не более | 0.013 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |

Изготовитель гарантирует соответствие топлива «ТОТЕК Торнадо D-104» требованиям ГОСТ Р 51105-97 и Международной автомобильной федерации (FIA) в редакции 1998 г. в течение трёх лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. После откупоривания тары использовать в течении месяца.

Подпись